## Slide 1: Caractérisation des zones impactées par l’épisode pluvieux du 16 Avril 2018 – Commune du François

## Slide 2: Contexte de l’étude
Après-midi du 16 Avril 2018 : Evènement pluvieux intense
Zone impactée : Commune du François (Bourg, Cotonnerie, Eucalyptus, La Jetée …)
Vue d’ensemble de la l’entrée du François (RN 6) – Capture d’écran ATV Martinique
Vue de la RN 6 à l’entrée du François - Données personnelles
Boulevard des fusillés au François- Données personnelles
Cité La Jetée au François - Martinique 1ère

## Slide 3: Objectifs de l’étude
Phase 1 : Réaliser une analyse critique des données hydrométriques et des relevés de laisses de crue pour la caractérisation de l’événement
Phase 2 : Caractériser la zone inondée

## Slide 4: Phase 1
Réaliser une analyse critique des données hydrométriques et des relevés de laisses de crue

## Slide 5: Réseau hydrographique
Deux cours d’eau concernés :
    Rivière Desroses
    Rivière Deux Courants
Bassin versant de la rivière Desroses – SDAGE 2016-2021

## Slide 6: Caractéristiques de l’épisode pluvieux
Données météorologiques
    215 mm en 2h au niveau de la commune du François
    Vigilance Orange « Fortes pluies et Orages »
    Pluie d’occurrence centennale
    PM : En 2009, 126 mm en 2h (BRGM)
Cumuls de pluie observé en 24h le 16/04/2018 à 18h – CTM / Météo France
Données pluviométriques relevées à la Station Chopotte le 16/04/2018 - CTM

## Slide 7: Caractéristiques de l’épisode pluvieux
Données limnimétriques
    3 stations limnimétriques : 2 sur la rivière Desroses, 1 sur la rivière Deux Courants
    Une station en état de fonctionnement le 16/04/2018 : Pont Séraphin (Rivière Deux Courants)
    Niveau maximal relevé : 214,7 mm à 16h48 (seuil risque inondation du bourg fixé à 200 mm)
Données limnimétriques mesurées au niveau de la station Pont Séraphin sur la rivière Deux Courants (Source : CTM)

## Slide 8: Caractéristiques de l’épisode pluvieux
Données marégraphiques
    Station de mesure marégraphique de Fort-de-France
    Faible Marnage observé le 16/04/2018
    Pic à 0,214 m NGM
Valeur du marnage et des hauteurs de marées mesurées au niveau de la station de la Baie de Fort-de-France le 16 avril 2018 - fuseau horaire UTC-4 (Source : SHOM)

## Slide 9: Données d’entrée
Campagne de mesure de laisses de crue menée par la DEAL
30 points mesurés
Caractéristiques des données transmises :
    Un nom ou numéro d’identification,
    Des coordonnées x et y (système de projection : WGS 84 UTM 20N),
    Une hauteur d’eau maximale en cm.
Rue Florent Holo (Pharmacie Pomiès-Scheafer)
Boulevard des fusillés (Lotissement Eucalyptus)
Habitation Clément
173
202
208

## Slide 10: Données d’entrée
Localisation des laisses de crue et des photos de la campagne de mesure

## Slide 11: Données d’entrée
Topographie
    fichiers bruts au format LAS (relevés LIDAR sans aucun traitement)
    fichiers LIDAR au format Shape, ayant été traités de manière à éliminer les éventuelles erreurs et aberrations.
Topographie plane au niveau de la zone d’étude comprise entre 0 et 3 m NGM (peu d’encaissants)
Illustration de la topographie au droit de la zone d’étude obtenue à partir des données Litto3D

## Slide 12: Analyse critique
Localisation
  Projection des coordonnées GPS (x, y) sur photographie aérienne
  Comparaison avec les photographies fournies
  Validation des coordonnées et de la localisation des PHE

## Slide 13: Analyse critique
Rattachement de chaque PHE à un point topo nivelé en m NGM
Utilisation des fichiers LIDAR bruts afin d’éviter les erreurs d’interpolation
Suppression des valeurs incohérente
Cartographie des points topographiques bruts (LIDAR) au niveau de la zone d'étude

## Slide 14: Cartographie de la zone inondable (Aplat des laisses de crue)
Cote Z max (m NGM)

## Slide 15: Cartographie de la zone inondable (Aplat des laisses de crue)

## Slide 16: Phase 2
Caractériser la zone inondée

## Slide 17: Modélisation
Outil : TELEMAC 2D
Maillage

## Slide 18: Paramètres du modèle
Topographie : LIDAR et levés topo du projet « Travaux de protection du bourg du François contre les inondations » SOGREAH (cours d’eau)
Condition avale : + 0,214 m NGM (donnée marégraphe de FdF)
Rugosité :
    Zones d’habitation : 10
    Zone forestière : 15
    Champs / plaine d’inondation : 20
    Lit mineur du cours d’eau : 30

## Slide 19: Débits sources
Objectif : déterminer l’occurrence de la crue du 16/04/2018
Valeurs utilisées : Q100 calculés sur les rivière Desroses et Deux Courants par la méthode rationnelle
Bassin versant | Méthode de calcul | Débits de pointe (m3/s) selon la période de retour | 
 |  | 10 ans | 100 ans
BV Desroses | Rationnelle | 154 | 280
BV Deux Courants |  | 76 | 136

## Slide 20: Résultats de la modélisation – Hauteurs d’eau

## Slide 21: Résultats de la modélisation – Hauteurs d’eau

## Slide 22: Résultats de la modélisation – Hauteurs d’eau

## Slide 23: Résultats de la modélisation – Vitesses